## Slide 1
TÀI LIỆU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN
HỆ THỐNG TỦ THÔNG MINH
GỬI ĐỒ SIÊU TỐC & CHO THUÊ ĐỒ TỰ ĐỘNG
1. ZALO MINI APP Quét Dynamic QR mở ngay
Không cần tải ứng dụng
2. BACKEND & EMQX State Machine + Redis Lock
Webhook VietQR & eKYC
3. ESP32-S3 FIRMWARE Khóa cứng eFuse HMAC
Xung 400ms + RFID + Báo động

## Slide 2
PHẦN 01:
Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể & Luồng Giao tiếp Bảo mật 4 Tầng
TẦNG 1: CLIENT • Quét QR Động tại tủ
• Zalo SDK lấy Token SĐT
• Chụp ảnh CCCD + Face
• Hiển thị mã VietQR
• Không dùng localStorage
TẦNG 2: CORE SERVER • Kiểm tra chữ ký QR 64-bit
• Xác thực Zalo Graph API
• Kiểm tra HMAC VietQR
• Quản lý Box State Machine
• Lưu lịch sử giao dịch
TẦNG 3: IOT BROKER • Mã hóa đường truyền TLS
• Bảng phân quyền ACL:
• Server: Publish /cmd
• Tủ: Chỉ nghe
• Cấm tủ phát lệnh chéo
TẦNG 4: EDGE MCU esp32s3
• Khối eFuse BLOCK_KEY4
• Vẽ QR Động bằng LVGL
• Kích khóa 400ms (RS485)
• Đọc Limit Switch & RFID
• Báo động cạy cửa

## Slide 3
PHẦN 02:
Thuật toán 1: Sinh & Xác thực Mã QR Động (Chống Chụp Lại)
BƯỚC 1 (Dưới ESP32-S3): Lấy Thời gian & Nonce Đọc Unix Timestamp từ NTP + Biến đếm tăng sau mỗi giao dịch
BƯỚC 2: Băm Phần cứng trong eFuse Gọi esp_hmac_calculate() với khóa dẫn xuất riêng K_cab (đã bật read_protect)
sig = HMAC_SHA256(K_cab, cab + ':' + ts + ':' + nonce).slice(0, 16)
BƯỚC 3: Render QR lên màn hình TFT (LVGL) URL: https://zalo.me/s/{APP_ID}/?cab=CAB_01&ts=..&nonce=..&sig=16_hex
BƯỚC 4: Điện thoại Quét QR -> Mở Zalo Mini App Mini App bóc tách (cab, ts, nonce, sig) gửi kèm JWT lên Backend Server
BƯỚC 5 (Trên Backend): Kiểm tra 3 Chốt An ninh 1. Kiểm tra hạn dùng: |Now - ts| <= 60 giây?
2. Chống Replay: sig đã tồn tại trong Redis usedSignatures chưa?
3. Chống giả mạo: crypto.timingSafeEqual(sig, expectedHmac)?
BƯỚC 6: Khóa Chữ ký & Đổi QR Tức thì • Nếu sai 1 trong 3 chốt -> Từ chối thẳng (HTTP 403 Forbidden)
• Nếu hợp lệ -> Lưu sig vào Redis đánh dấu ‘ĐÃ DÙNG’
• Phát lệnh MQTT action: 'FORCE_ROTATE_NONCE' xuống ESP32-S3
BƯỚC 7: ESP32-S3 Xoay Mã QR Mới Ngay Lập Tức ESP32-S3 tăng nonce++ và vẽ lại mã QR mới trên màn hình ngay lập tức -> Chặn đứng 100% hành vi chụp ảnh màn hình quét lại!

## Slide 4
PHẦN 03:
Thuật toán 2: Luồng Shipper Gửi Hàng & Cư Dân Nhận Hàng Siêu Tốc
1. Shipper Quét QR Chọn cỡ ngăn (S/M/L) + Nhập SĐT Cư dân trên Zalo Mini App
2. Redis Distributed Lock Backend khóa ngăn trống (RESERVED) chống 2 người bấm trùng 1 ngăn
3. Bắn Lệnh MQTT UNLOCK Topic: locker/{cab}/cmd
{ box_id, action: 'UNLOCK', pulse_ms: 400 }
4. Kích Xung Khóa 400ms ESP32-S3 kích MOSFET/RS485 đúng 400ms rồi ngắt bằng Hardware Timer
5. Đọc Công tắc Hành trình Lọc nhiễu 50ms chân limit_switch_raw để kiểm tra cửa thực sự đã bung chưa
NHÁNH LỖI: Cửa Bị Kẹt door_state == 'CLOSED' -> Báo ACK: ERROR. Server tự động mở ngăn trống bên cạnh!
6. Shipper Bỏ Hàng & Đóng Cửa Cảm biến hồng ngoại báo item_detected: true + event: 'DOOR_CLOSED'
7. Bắn Zalo ZNS Cho Cư Dân Gửi thông báo Zalo kèm nút 'Mở tủ' & Mã PIN 6 số dự phòng cho Cư dân

## Slide 5
PHẦN 04 :
Thuật toán 3: Luồng Thuê Đồ & Trả Đồ Tự Động (eKYC CCCD + Cọc VietQR + RFID)
BƯỚC 1: Kiểm tra Định danh eKYC (Chỉ làm 1 lần đầu) Chụp CCCD 2 mặt + Liveness Face -> Gọi API FPT/VNPT eKYC.
Độ khớp khuôn mặt > 90% -> Lưu trạng thái KYC_VERIFIED.
BƯỚC 2: Đặt Cọc qua Mã VietQR Động Sinh VietQR đúng số tiền cọc của món đồ (Máy khoan,thang….).
Webhook PayOS/SePay trả về -> Kiểm tra chữ ký HMAC & Tên chủ TK khớp CCCD.
BƯỚC 3: Mở Tủ Lấy Đồ & Bắt đầu Tính Giờ • Backend bắn lệnh MQTT UNLOCK -> ESP32-S3 mở chốt khóa 400ms.
• Khi khách lấy đồ ra (item_detected: false) và đóng cửa lại:
Hệ thống chuyển sang trạng thái RENTING và tính thời gian thuê.
BƯỚC 4 (Khi Trả Đồ): Mở Ngăn & Quét Thẻ RFID • Khách bấm 'Trả đồ' trên Mini App -> Cửa mở -> Đặt món đồ vào ngăn & Đóng cửa.
• ESP32-S3 kích hoạt ăng-ten đọc thẻ RFID chống bóc gắn trên thân món đồ.
BƯỚC 5: Gửi Gói Tin Đối Soát Vật Phẩm (LockerEvent) ESP32-S3 gửi MQTT: { box_id, event: 'DOOR_CLOSED', door_state: 'CLOSED', item_detected: true, rfid_uid: 'E2801160...' }
BƯỚC 6: Tự Động Tất Toán & Hoàn Tiền Cọc • Khớp đúng mã rfid_uid -> Trừ phí thuê và hoàn cọc tự động.
• Nếu thiếu rfid_uid -> Giữ tiền cọc & cảnh báo khách đặt lại đúng đồ!

## Slide 6
PHẦN 05 :
Thuật toán 4: Điều khiển Khóa An toàn & Phát hiện Cạy cửa trên ESP32-S3
1. BẢO VỆ CHỐNG CHÁY KHÓA • Khóa Solenoid 12V/2A sẽ cháy nếu ngậm điện quá 10 giây.
• Tuyệt đối không dùng vTaskDelay() chặn luồng.
• Dùng esp_timer_start_once() tự động ngắt GPIO/RS485 về LOW sau đúng 400ms.
• Hàng đợi tuần tự: Không kích 2 khóa cùng lúc tránh sụt áp.
2. LỌC NHIỄU CÔNG TẮC • Khi đóng sập cửa sắt, tiếp điểm cơ khí bị nảy liên tục.
• Lấy mẫu mỗi 5ms: Chỉ khi 10 mẫu liên tiếp (50ms) giữ nguyên mức logic mới xác nhận trạng thái.
• Mắc công tắc kiểu Thường Đóng nằm kín trong bụng ổ khóa.
3. BẮT LỖI CẠY CỬA TỨC THÌ • Giám sát liên tục 24/7:
Nếu (door_state == OPENED) mà không có lệnh UNLOCK hợp lệ:
• Bật còi Buzzer tại tủ.
• Bắn gói MQTT khẩn cấp:
SecurityAlarmEvent {
event: 'FORCED_ENTRY_DETECTED',
cabinet_id, box_id
về Server.

## Slide 7
PHẦN 06 :
Bảng Ma trận Bảo mật 5 Lớp (Từ Silicon Phần cứng đến Cloud Backend)
Lớp Bảo Vệ | Kịch Bản Tấn Công Thực Tế (Threat) | Cơ Chế Khóa Chặt Trong Dự Án (Countermeasure)
1. Silicon ESP32-S3 | Cắm cáp USB chạy esptool.py hút trộm file .bin trong Flash để lấy khóa bí mật | Đốt khóa dẫn xuất riêng từng tủ vào EFUSE_BLOCK_KEY4 + Bật cờ read_protect & Flash Encryption
2. Vật lý & Điện tử | Chích súng điện 15kV vào vỏ sắt/dây công tắc; dùng nam châm lừa cảm biến cửa | Nhốt mạch trong Hộp sắt Faraday, cách ly GND mạch khỏi vỏ tủ, đệm Opto PC817 + TVS Diode
3. Mạng MQTT Broker | Chiếm 1 mạch ESP32 bắn lệnh UNLOCK mở bung toàn bộ các tủ khác | Bật MQTTS (TLS 8883) + Bảng phân quyền ACL: Cấm tuyệt đối mọi mạch ESP32发 lệnh vào topic /cmd
4. Mã QR Động | Chụp ảnh mã QR mang về nhà mở tủ từ xa hoặc quét lại trong 60 giây | Chữ ký HMAC-SHA256 64-bit + Nonce dùng 1 lần trên Redis + Lệnh FORCE_ROTATE_NONCE đổi QR ngay
5. API & Thanh toán | Sửa gói tin giả mạo SĐT người khác; bắn Postman giả mạo Webhook nạp cọc | Xác thực Zalo Token trực tiếp qua Zalo Graph API + Kiểm tra chữ ký HMAC Webhook VietQR

## Slide 8
PHẦN 07 :
Cơ chế Tự Phục Hồi Khi Lỗi Cơ Khí & Vận Hành Offline Khi Mất Mạng
KỊCH BẢN 1: KẸT CHỐT KHÓA CƠ KHÍ • Hiện tượng: Đã kích xung 400ms nhưng kiện hàng bên trong chèn chặt làm cánh cửa không bung ra được
• Xử lý tự động:
1. ESP32-S3 thử kích lại lần 2 .
2. Nếu vẫn kẹt: Trả về LockerAck { status: 'TIMEOUT' }.
3. Backend tự động khóa ngăn đó sang ERROR_JAMMED, đồng thời mở ngay ngăn trống bên cạnh cho Shipper (hoặc hoàn cọc 100% cho khách thuê).
KỊCH BẢN 2: MẤT MẠNG WI-FI TOÀN TÒA NHÀ
• Lớp dự phòng 1 (Mạng): Tự động chuyển sang kết nối 4G LTE (Module SIM ) khi mất mạng Wi-Fi quá 10 giây.
• Lớp dự phòng 2 (Offline): Trong gói lệnh gửi hàng luôn kèm backup_pin lưu vào bộ nhớ NVS của ESP32-S3.
• Cư dân chỉ cần bấm mã PIN 6 số trên bàn phím ma trận 4x4 của tủ để mở khóa lấy hàng ngay cả khi mất mạng hoàn toàn!